## Slide 1
作业2 点评
总体：不错！
2个优秀作业：柯劲帆、王俊童
4个10分作业
提交：全部按时完成

## Slide 2: work2 习题解

## Slide 3
1. 语音信号由声学信号转换成离散的数字序列要经过哪些过程?模数转换的指标是什么,之前为什么要加抗混叠滤波器?
a、拾音，麦克风将声信号转化为电信号
b、放大，将麦克风输出的弱信号进行方法
c、抗混叠滤波，滤除1/2采样频率以上信号成分
d、A/D转换，将模拟的电信号转化为离散的数字序列
数字化的指标为采样频率和量化精度
奈奎斯特定理要求采样频率大于信号（通带）频率的2倍，在一般情形下不满足，须对语音信号加以低通滤波，以防止采样后大于1/2采样频率以上的信号成分产生频率混叠

## Slide 4
2. 短时能量和短时过零率的定义，给出公式并加以说明
一帧时间内信号的能量
En 表示在信号x(m)的第n点开始加窗函数w(m)时的短时能量
单位时间内信号的过零数
Zn 表示在信号x(m)的第n点开始的一帧内的过零率，w(m)为窗函数， Sgn()为符号函数

## Slide 5
3.语音信号的短时频谱的定义。如何提高短时频谱的频率分辨率。
对语音信号分帧进行频域分析得到的频谱，具体计算如下：
短时傅立叶变换：
离散短时傅立叶变换：
提高频率分辨率：选择合适的窗函数，增加窗口宽度

## Slide 6
4.分析短时分析时窗函数的作用
窗函数的作用：
a、窗函数的基本作用，选择分析的语音段
b、窗函数的形式，对于消除端点的干扰有不同效果
时域表现为，截断效应的处理效果
频域表现为，频率泄露的抑制效果
c、窗长度选择，用以控制时/频分辨率
Hamming窗较矩形窗有何优点？
短时分析时，若要提高时间/频率分辨率，如何调整窗长？