## Slide 1
第6章 子程序结构
主讲：许万茹
北京交通大学 微机系统与接口技术

## Slide 2
本章教学内容
重点：子程序的结构和输入输出参数的传递方法
子程序的参数传送
4
子程序的调用与返回
2
保存与恢复寄存器
3
子程序的嵌套与递归
5
过程定义伪操作
1

## Slide 3
子程序的运行方式
特点：主动调用，而不是随机的。
子程序SUBP
主程序
CALL SUBP
断点：
CALL指令的后一条指令

## Slide 4
  段内直接近调用：CALL DST（DST为子程序名）
  执行操作： (SP) ← (SP) – 2 ;断点压入堆栈
  ( (SP)+1,(SP) ) ← (IP) ; 主程序地址压栈
  (IP) ← (IP) + 16位位移量
  注意：IP为Call指令的下一条指令的地址，其与DST子程序的地址间的相对地址或位移量是固定的。
  段内间接近调用：CALL DST
  （DST为寄存器如BX或存储器地址 WORD PTR [BX]）
  执行操作： (SP) ← (SP) – 2
  ( (SP)+1,(SP) ) ← (IP)
  (IP) ← (EA) (DST为内存地址)
CALL 调用指令

## Slide 5
RET 返回指令
  段内近返回：RET
  段内带立即数近返回：RET EXP
EXP表示弹出断点之后，使SP内容再回退EXP个字节单元，作用是使断点之后的EXP个字节单元分数据失效
  执行操作： (IP) ← ( (SP)+1,(SP) )
  (SP) ← (SP) + 2
  功能：将堆栈中保存的2字节断点的偏移地址恢复IP中，CS不变

## Slide 6
1、过程定义伪操作
(1) NEAR 属性：调用程序和子程序在同一代码段中
  （段内调用）
(2) FAR 属性：调用程序和子程序不在同一代码段中
（段间调用）
过程名 PROC NEAR ( FAR )
过程名 ENDP
.
.
.

## Slide 7
code segment
Main: mov ax, data
mov ds, ax
……
call subr1
……
mov ah, 04h
int 21h
subr1 proc near
……
ret
subr1 endp
code ends
end main
segx segment
……
call subt
……
subt proc far
……
ret
subt endp
segx ends
segy segment
……
call far ptr subt
……
segy ends

## Slide 8
call near ptr subp
  (1) 保存返回地址：仅offset地址
  (2) 转子程序
call far ptr subp
  (1) 保存返回地址：seg+offset
  (2) 转子程序
2、 子程序的调用与返回
  子程序返回：RET
子程序调用：隐含使用堆栈保存返回地址
(SP)→ (IP)
(IP)
(CS)
(SP)→

## Slide 9
3、 保存与恢复寄存器
subt proc near（far）
push ax
push bx
push cx
push dx
……
……
pop dx
pop cx
pop bx
pop ax
ret
subt endp

## Slide 10
4、 子程序的参数传递
参数传递：
调用程序和子程序之间的信息交互。
调用程序
子程序
入口参数
出口参数
参数的形式：
  ① 数据本身（传值）
  ② 数据的地址（传址）

## Slide 11
(1) 通过寄存器传送参数
(2) 通过存储单元传送参数
通过堆栈传送参数或参数地址
多模块之间的参数传递
参数传递方法：

## Slide 12
[通过寄存器传送参数]
把参数存于约定的寄存器中，可以传值，也可以传址。
子程序对带有出口参数的寄存器不能保护和恢复（主程序视具体情况进行保护）
子程序对带有入口参数的寄存器可以保护，也可以不保护；但最好一致
调用程序
子程序
约定
寄存器

## Slide 13
例1：将给定的一组字数据X、Y代入Z=((X+Y)×2-X)×4 公式中，计算相应的Z值。假设Z的值不会超过16位。
Y
N
取数据区X、Y、Z的首地址分别送SI、DI、BX，数据个数送CX
AX=[SI]，DX=[DI]
调SUBR子程序
CX=0
[BX]=AX，SI=SI+2，DI=DI+2 BX=BX+2，CX=CX-1
开始
结束
(a)主程序框图
保护BX、CX寄存器内容
BX=AX
AX=((AX+DX)*2-BX)*4
恢复CX、BX寄存器内容
开始
返回
(b)子程序框图

## Slide 14
DATA SEGMENT
X DW 5,3,8,9,2,5,3,4,7,1
Y DW 1,5,7,0,4,3,1,4,8,1
Z DW 10 DUP (?)
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START:MOV AX,DATA
MOV DS,AX
LEA SI,X
LEA DI,Y
LEA BX,Z
MOV CX,Y-X ;字节数
SHR CX,1 ;字数/数组个数
REAPT:MOV AX,[SI]
MOV DX,[DI]
CALL SUBR
MOV [BX],AX
ADD SI,2
ADD DI,2
ADD BX,2
LOOP REAPT
EXIT:MOV AH,4CH
INT 21H
SUBR PROC NEAR
PUSH BX
PUSH CX
MOV BX,AX
ADD AX,DX ；AX=X+Y
SAL AX,1 ；AX=(X+Y)×2
SUB AX,BX ；AX=(X+Y)×2-X
MOV CL,2
SAL AX,CL ；AX=((X+Y)×2-X)×4
POP CX
POP BX
RET
SUBR ENDP
CODE ENDS
END START
通过寄存器传递参数
寄存器参数传递特点：
  简单方便，只需约定寄存器即可。
  寄存器的个数和容量非常有限，适用于传递较少的参数信息。

## Slide 15
[通过约定存储单元传送参数]
特点：
  约定存储单元交互信息，即主程序和子程序直接采用同一个变量名共享同一个变量，实现参数的传递
  可以在调用程序与子程序间传递大量数据
调用程序
子程序
约定
存储单元

## Slide 16
例2：累加数组中的元素
data segment
ary dw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
count dw 10
sum dw ?
data ends
code segment
assume cs:code,ds:data
main: mov ax,data
mov ds,ax
call proadd
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
  end main
proadd proc near
push ax
push cx
push si
lea si,ary
mov cx,count
xor ax,ax
next: add ax,[si]
add si,2
loop next
mov sum,ax
pop si
pop cx
pop ax
ret
proadd endp
入口
参数
出口
参数

## Slide 17
例3：如果数据段定义如下：
data segment
ary dw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
count dw 10
sum dw ?
ary1 dw 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
count1 dw 10
sum1 dw ?
data ends

## Slide 18
code segment
assume cs:code,ds:data
Main:mov ax,data
mov ds,ax
lea si,ary
mov cx,count
call proadd
mov sum,ax
lea si,ary1
mov cx,count1
call proadd
mov sum1,ax
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
  end main
Proadd proc near
xor ax,ax
next: add ax,[si]
add si,2
loop next
ret
Proadd endp
多次调用同一个子程序

## Slide 19
[通过堆栈传送参数]
主程序将子程序的入口参数压入堆栈，子程序从堆栈中取出参数；子程序将出口参数压入堆栈，主程序弹出堆栈取得它们
适用于参数较多，子程序有多层嵌套、递归调用的情况
步骤：主程序把参数或参数地址压入堆栈；子程序使用堆栈中的参数或通过栈中参数地址取到参数（用BP访问堆栈段）；子程序返回时使用RET n指令调整SP指针，以便删除堆栈中已用过的参数，保持堆栈平衡，保证程序的正确返回。

## Slide 20
伪指令补充1：
1, LABEL伪指令
含义： 为本伪指令之后的标号/变量定义一个不同类型的别名。
用法： 变量/标号 LABEL 类型(byte, word, dword, near, far)
例子：
VAR LABEL WORD
X DB ‘AB’ ; 变量VAR和其后的X指向内存中的同一单元，但两
; 者类型分别为WORD类型、BYTE类型；
MOV AX, VAR ; 等价于 MOV AX, 4241H
MOV AL, X ; 等价于 MOV AL, 41H

## Slide 21
data segment
ary dw 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
count dw 10
sum dw ?
data ends
stack segment
dw 100 dup (?) ; 首个字节地址为SS首地址；
tos label word ; tos为栈底，其具体值相当于$
stack ends ;因为使用到堆栈段来传递参数，所以要先定义STACK
例4：累加数组中的元素

## Slide 22
code1 segment
main proc far
assume cs:code1,ds:data,ss:stack
start:mov ax,stack
mov ss,ax
mov sp,offset tos ；初始时栈顶与栈底地址相同，为SS:SP
mov ax,data
mov ds,ax
mov bx,offset ary ；通过堆栈传递参数时要先将参数地址压入栈中
push bx
mov bx,offset count
push bx
mov bx,offset sum
push bx
call far ptr proadd
mov ax,4c00h
int 21h
main endp
code1 ends

## Slide 23
code2 segment
assume cs:code2
proadd proc far
push bp
mov bp, sp
push ax
push cx
push si
push di
mov si,[bp+0ah]
mov di,[bp+8]
mov cx,[di]
mov di,[bp+6]
code2 ends
end start
xor ax, ax
next:
add ax, [si]
add si, 2
loop next
mov [di],ax
pop di
pop si
pop cx
pop ax
pop bp
ret 6；(SP)<-(SP)+6,
即废除压入栈中的ARY/
COUNT/SUM,清空栈
proadd endp
(ip)
(cs)
sum
couary
压断点→
(di)
(si)
(cx)
(ax)
(sp) →
(bp) →
(bp)
(bp)+8 →
(bp)+6 →
tos
地址
(bp)+10 →

## Slide 24
[多模块之间的参数传递]
在某一个模块中定义，而在另外一个模块中引用的符号称为外部符号。PUBLIC和EXTRN与外部符号有关
PUBLIC 伪指令
格式：PUBLIC 符号[,...]
说明：在一个模块中定义的符号（变量、标号、过程名）在提供给其他模块使用时，必须要用PUBLIC定义该符号为外部符号。

## Slide 25
[多模块之间的参数传递]
EXTRN 伪指令
格式： EXTRN 符号:类型[,...]
说明：在另一个模块中定义而要在本模块中使用的符号必须要用EXTRN说明。
若符号为标号或过程名，则类型near或far；
若符号为变量，则类型为byte、word、dword等。

## Slide 26
public d1,d2,n1 ；全局变量定义
extrn Lie6d6a: far ；外部过程说明
extrn Lie6d6b: far ；外部过程说明
dat segment para ‘dat’ ；数据段
d1 db 98h,35h,54h,78h
n1=$-d1
d2 db 12h,34h,56h
dat ends
stac segment para ‘stack’ ；堆栈段
stal dw 100 dup(?)
stac ends
例5：主程序（lie6d6.asm）

## Slide 27
code segment para ‘code’ ；代码段
assume cs: code, ds: dat, ss: stac
sta proc far
…
lea si,d1 ；全局变量的引用
lea di,d2
mov cx,n1
…
call Lie6d6a ；外部过程的引用
…
call Lie6d6b ；外部过程的引用
…
ret
sta endp
code ends
end sta

## Slide 28
子程序1 lie6d6a.asm
public Lie6d6a ；全局过程
code segment para ‘code’
assume cs: code
lie6d6a proc far
push ax
…
pop ax
ret
lie6d6a endp
code ends
end

## Slide 29
子程序2 lie6d6b.asm
public Lie6d6b ；全局过程
extrn d1: byte, d2: byte
code segment para ‘code’
assume cs: code
Lie6d6b proc far
…
lea si,d1 ；全局变量
lea di,d2
…
ret
Lie6d6b endp
code ends
end

## Slide 30
1、三个模块分别汇编产生各自的目标文件
C:\masm>masm Lie6d6.asm
产生 Lie6d6.obj
C:\masm>masm Lie6d6a.asm
产生 Lie6d6a.obj
C:\masm>masm Lie6d6b.asm
产生 Lie6d6b.obj
2、连接
C:\masm>link Lie6d6 Lie6d6a Lie6d6b
产生 Lie6d6.exe 文件
如何产生可执行文件

## Slide 31
1、试编写一个汇编程序，能对键盘输入的小写字母用大写字母显示出来。
（要求采用子程序格式，即采用子程序完成将小写字母转化成大写字母）
作 业
2、有2个数组：
ary1 db 12,-35,0,126,-90,-5,68,120,1,-19
ary2 db 24,25,0,-38,-89,99,68,100,2,-20
比较两个数组的对应位，将大的数放在ary1数组中，小的数放在ary2中（要求采用子程序格式）